เกณฑ์ในการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์

|  | หัวข้อที่ตรวจ |
| --- | --- |
| 1. | สถานที่ตั้ง |
|  | 1.1 ทำเลที่เหมาะสม ( ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความเสียหาย กับผู้อื่น ( ไม่อยู่ใกล้วัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล หอพัก ( ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัยอันให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง |
|  | อาคาร ( พื้นห้องฆ่าสัตว์ ต้องเป็นพื้นที่คอนกรีต หรือเป็นวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ำ ไม่ดูดกลิ่น ไม่เป็นพิษ ไม่มีรอยแยก ไม่ลื่น พื้นต้องลาดเอียงไม่มีน้ำขัง มุมห้องต้องเป็นมุมโค้งสะดวกต่อการทำความสะอาด (() ฝาผนังและเพดานห้องฆ่าสัตว์ ให้ใช้วัสดุที่ผิวเรียบ เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสกปรกเกาะติดได้ และจะต้องเป็นวัสดุที่ ล้างและทำความสะอาดง่าย มีการแบ่งพื้นที่โรงฆ่าสัตว์ระหว่างส่วนที่สะอาดออกจากส่วนที่ไม่สะอาด มีการแบ่งพื้นที่สำหรับการล้างเครื่องในแดงและเครื่องในขาว ( มีห้องเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะ และห้องน้ำห้องส้วม ต้องแยกออกเป็นสัดส่วนต่างหาก เครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์ ต้องมีผิวเรียบ ไม่ผุ กร่อน หรือเป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ไม่ดูดกลิ่น ไม่มีรอยแยก รอยต่อเชื่อมให้สนิทเรียบ ทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อความร้อน ความเย็น ยาฆ่าเชื้อโรคและสารเคมีต่าง เครื่องมือที่ติดตั้งประจำที่ ต้องติดตั้งให้ห่างจากฝาผนังหรือเพดาน อย่างน้อย 30 cm เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ และทำความสะอาด |
|  | 1.2 อาคาร (ต่อ) มีการแบ่งพื้นที่สำหรับการล้างทำความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ ( มีแสงสว่างทั้งที่เป็นแสงธรรมชาติและแสงไฟฟ้าเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ โดยไม่ทำให้การมองเห็นสีของเนื้อสัตว์เปลี่ยนไป ( จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมโดยมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของพื้นที่ห้องหรืออาจจัดให้มีพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมได้ ตามความจำเป็น (() |
| 2. | สุขาภิบาล |
|  | มีมาตรการป้องกันไม่ให้ซากสัตว์หรือเนื้อปนเปื้อนกับสิ่งสกปรก (() (รถเข็น (ภาชนะวางซากสัตว์และเนื้อสัตว์ไม่ให้สัมผัสพื้น (โต๊ะตัดแต่งเนื้อ (แคร่ ตะแกรง (ราวแขวนซากเพื่อป้องกันการปนเปื้อนขณะเอาเครื่องในออก ((() |
|  | การกำจัดมูลฝอย และการป้องกันเหตุรำคาญ ( จัดให้มีที่รวบรวมหรือกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ ( มีการกำจัดกลิ่นหรือเสียงที่เกิดขึ้นจากโรงฆ่าสัตว์ไม่ให้เป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน |
|  | หัวข้อที่ตรวจ |
| 2. | สุขาภิบาล (ต่อ) |
|  | 2.3 การทำความสะอาด ( เครื่องมือ อุปกรณ์ โต๊ะฯ ต้องทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังปฏิบัติงาน ระหว่างการ ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาด (() ( จัดให้มีการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ เป็นประจำ ประจำสัปดาห์ หลังการฆ่าสัตว์ หากพบว่ามีโรคระบาดสัตว์ ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ทันที เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ ( สบู่ สารซักฟอกและสารฆ่าเชื้อโรคต้องเป็นชนิดที่กฎหมาย อนุญาตให้ใช้ในโรงงานผลิตภัณฑ์ อาหารและต้องระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์ น้ำที่ใช้ล้างซากสัตว์ และน้ำแข็งที่ใช้สำหรับรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์ ต้องสะอาดตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีอย่างเพียงพอ (() จัดทำเอกสารวิธีการทำความสะอาดและการสุขภิบาล (((() |
|  | การกำจัดพาหะโรค ( จะต้องทำการกำจัดแมลง นก สัตว์ประเภทฟันแทะและสัตว์มีพิษทั้งภายในและบริเวณโรงพักสัตว์อย่าสม่ำเสมอ (() |
|  | การกำจัดพาหะโรค (ต่อ) ( ยาฆ่าแมลงจะต้องเป็นชนิดที่กฎหมายให้ใช้ในโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารและใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ให้ปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์ และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ยานั้นๆ โดยเคร่งครัด |
|  | 2.5 มีระบบระบายน้ำทิ้ง ที่มีประสิทธิ์ภาพและห้ามระบายน้ำทิ้งออกจากโรงฆ่าสัตว์ จนกว่าจะมีการบำบัดน้ำเสีย |
|  | 2.6 สุขลักษณะส่วนบุคคล (มีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคล สวมชุดกันเปื้อนที่เหมาะสม) (() |
| 3. | กระบวนการฆ่าสัตว์ |
|  | ทำให้สัตว์สลบโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ((() (ยกเว้นฆ่าโดยพิธีกรรมทางศาสนา) |
|  | มีเอกสารวิธีการปฏิบัติงานภายในโรงฆ่าสัตว์ (((() |
|  | ( สัตว์ที่จะทำการฆ่าต้องได้รับการตรวจโรค ภายใน 24 ชั่งโมง ก่อนทำการฆ่า |
|  | ( เนื้อสัตว์หลังการฆ่าต้องได้รับการตรวจโรคก่อนประทับตราออกจำหน่าย |
|  | ( การตรวจโรคสัตว์ และเนื้อสัตว์ ต้องกระทำโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์เท่านั้น (() |
|  | ( มีบริเวณที่ทำลายเนื้อสัตว์ ที่ไม่เหมาะสมใช้เป็นอาหาร |
|  | มีบันทึกรายงานควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับขบวนการฆ่าสัตว์(((() |
| 4. | การขนส่งเนื้อสัตว์ |
|  | ( มีการควบคุมอุณหภูมิเนื้อสัตว์เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ |
|  | ( มีการป้องกันการเปื้อนสิ่งสกปรกขณะขนส่ง (() |